Nr referencyjny: ZS3-KG.26.1.2016

Demontaż i budowa nowego ogrodzenia boisk sportowych i budynku

szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE

CPV    45000000-7

Zawartość opracowania

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4.  Określenia podstawowe

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

2.  MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów

3.  SPRZĘT

4.  TRANSPORT

5.  WYKONANIE ROBOT

6.  Kontrola JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.2.  Certyfikaty i deklaracje

6.3.  Dokumenty budowy

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3.  Odbiór częściowy

8.4.  Odbiór ostateczny robót

8.  5. Odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Wymagania ogólne

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: Demontaż i budowa nowego ogrodzenia boisk sportowych i budynku szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi w  Rzeszowie.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji:

a) Przygotowanie terenu,

b)  Wykonanie dołków pod stopy słupów oraz wykopu pod fundamenty cokołu

c) Wykonanie stóp i fundamentów betonowych zbrojonego ,

e) Wykonanie  cokołu betonowego zbrojonego   ,

f) Osadzenie słupków stalowych z kątownika  80x80x5 mm i rozstawie 3,00 m

g) Montaż siatki ocynowanej powlekanej  wysokości  150 cm ,wysokości 300cm i siatki

polipropylenowej  wysokości  200 cm  w kolorze zielonym ,zgodnie z technologią montażu  na

linkach

h) montaż  bramy przesuwnej    i furtki

i) Wyrównanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

1.3.2.   Wymagania  Ogólne należy rozumieć  i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty ziemne

- Roboty betonowe

- Montaż siatki ogrodzeniowej

-Montaż bramy przesuwnej i furtki

1.4.  Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna   lub   prawna   wyznaczona   przez   Stronę   Zamawiającą,   zgodnie   z   prawem   kraju pochodzenia  Strony  Zamawiającej,  która jest  odpowiedzialna za  kierowanie;  lub  kontrolę wykonania   robot   objętych   Umową,   lub   na   którą  Strona   Zamawiająca   może   delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.

Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały   -   wszelkie   tworzywa  niezbędne   do   wykonania  robot  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość techniczno-użytkową.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczaj owo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar- wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

ST i zaleceniami  inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów.

1.5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W   czasie   wykonywania   robót   Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, składowisk,    ukopów   i   dróg   dojazdowych,    środki    ostrożności    i    zabezpieczenia   przed zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  z jakichkolwiek  źródeł   miejscowych włączając   w  to   źródła  wskazane przez Zamawiającego i  jest   zobowiązany  dostarczyć Inżynierowi   wymagane   dokumenty (atesty, certyfikaty).

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego  akceptacje przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany sprzęt, po  akceptacji   inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   innych   parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być   dopuszczone   przez   inspektora   nadzoru,   pod   warunkiem   przywrócenia   stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi   odpowiedzialność   za  dokładne  wytyczenie  w  planie   i   wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami   określonymi  w  ST  lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.

Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w   wytyczeniu   i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   dokumentach   umowy  i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia   inspektora   nadzoru   będą wykonywane   nie   później   niż   w   czasie   przez   niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli, jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki robót.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają

1.   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-   zgłoszenia  i   daty  odbiorów  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu,  częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje   Inspektora   nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   odpowiednio zabezpieczonym.    Zaginięcie    któregokolwiek    z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Dziennik budowy nie jest wymaganym  dokumentem .

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe  wynikające z oferty wykonawcy. Warunek płatności: wykonanie zakresu robót zgodnie z umową, bez usterek i wad.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  Prawo budowlane

2.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV  45111300-1

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych na zadaniu pt.:  Demontaż i budowa nowego ogrodzenia boisk sportowych i budynku szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi w  Rzeszowie.

CPV-45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych  z demontażem i budową nowego

ogrodzenia boisk sportowych i budynku szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami

Integracyjnymi w  Rzeszowie.

1.2. Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

rozbiórką:

- Demontaż metalowych przęseł ogrodzenia wraz ze słupkami stalowymi

- Rozebranie fundamentów pod słupkami

- Rozebranie część fundamentów słupków i

- Rozebranie cokołów

- Karczowanie pni

- Wywiezienie gruzu i elementów stalowych  samochodami z terenu budowy

- Rekultywacja terenu  po robotach

Szczegółowy zakres wg przedmiaru robót .

1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania

ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich

pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”.

Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki .

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w

„Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub

inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru :

−  żurawie samochodowe,

− samochody ciężarowe,

−  koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w

„Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem

transportu . Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu , którą Wykonawca

określa indywidualnie określając cenę wywozu za m3 obejmującą wszelkie koszty z tym

związane ( również koszty składowania czy utylizacji doliczając te koszty do kosztów ogólnych

lub innych )

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania

ogólne”

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

- Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie

- fundamenty monolityczne ogrodzenia rozbieramy do  głębokości

- Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być

usunięte z terenu budowy.

5.3. Rekultywacja terenu - zrekultywować trawniki wzdłuż ogrodzenia które uległy zniszczeniu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w

„Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie

kompletności wykonanych robót rozbiórkowych .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:

m2- rozbiórki ogrodzenia

m3- rozbiórki elementów betonowych

m3- dla wywózki

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

podano w „Wymagania ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

(Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie

ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych

przepisów BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY ZIEMNE

CPV  45111200

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych na zadaniu pt.:  Demontaż i budowa nowego ogrodzenia boisk sportowych i budynku szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi w  Rzeszowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych z

wykonaniem ogrodzenia,

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

Wymaganiami Ogólnymi.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z  ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne.

2.MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

• grunt wydobyty z wykopu

3.  SPRZĘT

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu

następującego sprzętu mechanicznego:

- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym,

- ładowarka,

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane będą

samochody samowyładowcze - wywrotki.

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Warunki Ogólne. Wykonywanie wykopów może

nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez inspektora nadzoru.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 pt.: „Roboty ziemne budowlane”.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi

wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5cm.

Roboty   ziemne   przy   skrzyżowaniu   z   istniejącym   uzbrojeniem   prowadzić   pod   nadzorem

użytkownika tego uzbrojenia.

5.1.1.Odspajanie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do   mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

-  bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach  innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej

wilgotności. Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy.

5.2. Wytyczne

a) Wykopy pod fundamenty słupków  i cokołów  wykonać , jako wykopy wąskoprzestrzenne,

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do  wielkości   fundamentów.

b) Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od

wymiarów słupka. Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m (zagłębienie w przedziale

0,6-  1,2 m) .

c)Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, na załamaniach ogrodzenia, w celu

wytyczenia   prostolinijnych odcinków ogrodzenia -należy uwzględnić, a następnie dokonać

podziału odcinków   prostych na odcinki modułowe 3,0 m i w takich odległościach wykonać

doły pod słupki pośrednie.

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich

odcinkach ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża

7.  OBMIAR ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST wymagania ogólne.

Jednostką obmiaru jest:  m3: wykonania i zasypki wykopu.

8. ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. Odbioru robót ziemnych należy

dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania oraz ilość przemieszczania i

transportu gruntu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności podano w ST Wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami PN lub

odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-10736    Roboty    ziemne. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BETONOWE

CPV 45262300

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BETONOWE

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót betonowych  na zadaniu pt. Demontaż i budowa nowego ogrodzenia boisk sportowych i budynku szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi w  Rzeszowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i

realizacji robót wymienionych w p 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych  związanych

z wykonaniem ogrodzenia   zgodnie z  ST  wykonanych  przez Wykonawcę.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia   podstawowe   podane   w   mniejszej    Specyfikacji   Technicznej    są   zgodne   z obowiązującymi normami i ST "Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z  ST i

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z opisem

technicznym

• beton konstrukcyjny C12/15

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

-  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej

do gęstoplastycznej

- wibratory pogrążalne

- zacieraczka do betonu

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano  w ST  "Wymagania

ogólne".

Do   transportu   materiałów   stosowanych   do   wykonania   robót   betonowych   należy   użyć

następujących środków transportu:

1. samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać   45

minut.

2. Cement pakowany w workach powinien być przewożony środkami transportu

dostosowanymi do przewozu materiałów w workach, w sposób chroniący je przed

uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

3. Piasek w stanie sypkim (luzem) powinien być przewożony środkami transportu

dostosowanymi do przewozu materiałów sypkich.

4. Woda powinna być dostarczana w cysternach lub pobierana z istniejącej sieci

wodociągowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

Fundamenty  słupków i  cokołu  ogrodzenia  wykonać z betonu  C12/15zbrojonego.

Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m (zagłębienie w przedziale 0,6- 1,2 m)  dokładnie

obetonować do poziomu terenu betonem .

Fundament słupka  o wymiarach  20x20x80 cm, 25x25x80 cm. Cokół   szerokości  10cm  wykonać

z betonu C12/15 zbrojonego .

5.1.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych

niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji

cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości

betonu.

5.1.2. Skład mieszanek betonowych.

1. Słupki należy osadzić w fundamentach betonowych z betonu C12/15.

2. Do przygotowania betonu na placu budowy należy stosować składniki:

− cement portlandzki 35 wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005, powinien posiadać Atest PZH,

Certyfikat Zgodności i Aprobatę Techniczną ITB.

− piasek wg PN-EN 13139:2003, powinien posiadać Certyfikat Zgodności ITB

− woda zgodna z wymaganiami PN-B-32250:1988.

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

5.1.3.Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań

materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz  laboratoryjnych

badań próbek. Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać

laboratoryjnie.

5.1.4.  Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy

komisyjnie sprawdzić, wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez

Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i

nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy

od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być

każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez inspektora nadzoru.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót

Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj.

Utrzymanie w stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to

na celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne

6.1.  Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  Specyfikacji

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację

Inspektora nadzoru.

6.2.  Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z  Specyfikacją Techniczną

i   poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:

- betonowania, zagęszczenia betonu,

-roboty  zanikające i ulegające  zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest:

m3: wykonania konstrukcji betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

•  prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.

•  jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i

uszkodzeń (np. raki, rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1%

całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione

zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą uszczelniającą.

• prawidłowości ułożenia betonu.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajów UE.

10.1. Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. PN-86B-01802

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Montaż siatki i słupków

CPV 45342000-6 – Ogrodzenia

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie wykonania   Demontaż i budowa nowego ogrodzenia boisk sportowych i

budynku szkolnego  Zespołu  Szkół Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi w  Rzeszowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem ogrodzenia terenu szkolnego.

1.4. Określenia podstawowe

Siatka metalowa – siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym,

skośnym),   pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana

(harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek.

Stalowa linka usztywniająca – równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę

stalową.

Wysokość ogrodzenia – odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.

W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi

ogrodzenia. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne”.

2.Materiały do wykonania

2.2. Stosowane materiały

- siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV o wys.1,50 m o oczkach 50x50 mm i grub.2,5/3,6

mm, w kolorze zielonym

- linka naciągowa, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm,

- akcesoria do mocowania siatki i naciągania linek,

- siatka  polipropylenowa o grubości splotu 5 mm i oczkach 100x100 mm, w kolorze zielonym

-  słupki  z kątowników  stalowych ocynkowanych lakierowanych 8x80 x 5 mm, w kolorze zielonym

-  linka do zawieszania siatki fi 4 mm ocynkowana i powlekana, propylenowa

-  fundamenty betonowe słupków  o wym.0,20*0,20 x 0,80  m i 0,25*x0,25x1,0m z betonu

C12/15,

-  brama stalowa rozwierna dwuskrzydłowa z kształtowników ozdobnych o wymiarach 4,9 x 1,70m

-  furtka stalowa wypełniona  kształtownikami   o wymiarach 1,0 x 1,50 m z zamkiem

elektromagnetycznym

2.2.1.Wymogi dotyczące siatek

a)   Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić 10m.

Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,2 m.

- Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala  powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być    przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami.

Końce spirali z obydwu   stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

- Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, powlekany warstwą termoplastycznego i

mrozoodpornego tworzywa sztucznego PVC o kolorze zielonym

- Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się

wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera.

e) Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 100 .

f) Odchyłka średnicy drutów nie powinna być większa niż + 0,10 i - 0,04 mm

g) Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z dokładnością ocynkowania

80g/m2

Materiał powinien posiadać Atest PZH i Aprobatę Techniczną ITB.

h)Druty stalowe do usztywnienia siatki .

Należy zastosować druty stalowe napinające Ø 3,8mm,  ocynkowane, powleczone powłoką

poliestrową w kolorze zielonym.

2.2.2. wymogi dotyczące słupków  stalowych

a) Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna  nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające

z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

b) Pożądane jest, aby kątowniki  były dostarczane o:

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką +10 mm,

− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak

dla długości dokładnych.

c) Kształtowniki  powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości .

- Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki

3. SPRZĘT

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.

2. Roboty, związane z wykonaniem ogrodzenia, prowadzone będą ręcznie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu pomocniczego:

− młotka

− kluczy monterskich,

− śrubokrętów

− poziomicy murarska i pionu

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w „Wymagania ogólne”.

2. Wszystkie elementy ogrodzenia należy przewozić w sposób zalecany przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  „Wymagania ogólne”.

5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzenia

1. Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie  wskazań Inżyniera:

– ustalić lokalizację terenu robót,

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,

– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,

– przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu

budowy i na zapleczu.

5.3.Warunki techniczne wykonania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne zi SST. W przypadku braku

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie słupków,

3. rozpięcie siatki metalowej,

4. montaż bramy i furtki,

5.  roboty wykończeniowe.

5.3. Osadzenie słupków ogrodzeniowych

1. Słupki   zakotwić w fundamencie betonowym w osi wykonywanego ogrodzenia, w miejscu

określonym przez Inspektora Nadzoru .

2. Fundament pod słupki i cokoły  należy  wykonać z betonu C12/15.

3. Słupek osadzić w betonie na głębokość  w zależności  od wysokości  fundamentu słupka ,

zachowując min głębokość .

4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć

5. Rozstaw słupków powinien wynosić  300 cm

6. Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na

jednakowej wysokości

7. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od

15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami podporowymi ustawiając je

wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o

8. Po osiągnięciu wytrzymałości betonu (nie wcześniej niż po 14 dniach) naciągnąć siatkę

ogrodzeniową

5.4. Montaż siatki ogrodzeniowej

1. Przy rozpięciu siatki należy rozwiesić  linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku

ogrodzenia i przymocować je do słupków.

2. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np.

przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki

powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i

bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się

wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem

zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one

ujemnie na słupki narożne lub bramowe.

3. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą

prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina

się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu

co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej

poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały

zniekształceniu jej oczka.

4.Montaz bramki i furtki

Bramę i furtkę należy wykonać zgodnie z SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń ich

lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru . Brama i furtka powinna być

kompletna z   niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne”

2. Badania w czasie wykonywania Robót polegają na sprawdzeniu zgodności ich wykonywania z

wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania

6.2. Kontrola jakości materiałów

1. Badania należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami, Specyfikacji

Technicznej i powołanymi normami.

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i

przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

3. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć

zaświadczenie o jakości (atesty) należą:

− siatki ogrodzeniowe,

− liny stalowe,

− kształtowniki na słupki,

− drut spawalniczy.

4. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do

wykonania fundamentów betonowych. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań

materiałów dla tych robót.

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania ogrodzenia

Badania obejmują:

1. Sprawdzenie zgodności wykonania ogrodzenia  (lokalizacja, wymiary).

2. Sprawdzenie zastosowanych materiałów i ich cech.

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania fundamentów pod słupki,

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania i ustawienia słupków.

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania i osadzenia siatki ogrodzeniowej,

6. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano  „Wymagania ogólne”.

2. Jednostki obmiarowe: m wykonanego ogrodzenia łącznie z bramami i furtkami.

8. ODBIÓR ROBÓT

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  „Wymagania ogólne”.

2. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu.

3. Odbiór powinien być dokonywany na podstawie następującej dokumentacji:

a) Specyfikacji Technicznej,

b)  zaświadczeń o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta,

c) protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót,

d) protokołów odbioru materiałów i wyrobów,

e) wyników badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez

Inżyniera,

4. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie badania i pomiary przewidziane w punkcie 6. „Kontrola jakości robót ” przy

zachowaniu odpowiednich tolerancji dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  „Wymagania ogólne”.

2. Cena  ogrodzenia obejmuje:

− prace pomiarowe i przygotowawcze,

− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych

niezbędnych   czynników produkcji,

− ustawienie ogrodzenia wraz z wykonaniem fundamentów  w sposób zapewniający

stabilność,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST,

− oczyszczenie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

2. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

3. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.

4. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i

badania.

7. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.

8. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku

9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 10. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do

betonów i zapraw